## Slide 1
计算机与网络安全综合实验
2
0
2
4
时间：2024年

## Slide 2: 课程必要性
网络安全是一门实验性很强的课程，通过大量的实验验证才能深刻了解各种网络安全技术的应用过程。

## Slide 3: 课时安排
2学分（32课时）
  8课时理论课
  48课时实验
    模拟器Packet Tracer：6次（每次6课时）
    H3C设备：2次（每次6课时）

## Slide 4: 具体实施
每次实验开始之前会有关于实验的简单讲解。
  每次：1课时讲解+6课时实验=7课时
  本周：9:00-12:00（4课时） 14:00-16:15（3课时）

## Slide 5: 具体实施
第08周 周六 09:00-12:00 14:00-16:15
第11周 周四 14:00-18:00 19:00-20:15
第12周 周六 09:00-12:00 14:00-16:15
第13周 周六 09:00-12:00 14:00-16:15
第14周 周六 09:00-12:00 14:00-16:15
第16周 周四 14:00-18:00 19:00-20:15

## Slide 6: H3C设备
H3C实验设备都在E楼III区508，20套设备，需要按班级进行实验，请注意时间安排。

## Slide 7: 参考书目
模拟器实验
  《网络安全实验教程》
    清华大学出版社
    沈鑫剑等编著
H3C实验有相关资料

## Slide 8: 考核方式
实验报告：80%
验收：20%

## Slide 9: 线上实验基础-Packet Tracer
用户界面
  菜单栏、主工具栏、公共工具栏、
  工作区、工作区选择栏、模式选择栏
工作区分类：逻辑工作区、物理工作区
操作模式：实时操作模式、模拟操作模式

## Slide 10: 线上实验基础-Packet Tracer
设备类型和配置方式
  物理配置选项（physical）
  图形接口配置选项（config）
  命令行接口配置选项（CLI）

## Slide 11: 线上实验基础——IOS命令模式
如果将Cisco设备看做计算机系统，其核心系统软件时互联网操作系统IOS。
IOS用户界面是命令行接口界面，用户通过输入命令实现对网络设备的配置和管理。
  三种命令行模式对应不同权限：用户模式、特权模式、全局模式
  IOS帮助工具：？
  取消命令过程：no

## Slide 12: 本次实验任务——网络攻击实验
集线器和嗅探攻击实验
MAC地址欺骗攻击实验
钓鱼网站实验

## Slide 13: 集线器和嗅探攻击实验
正常情况下，终端A和终端B连接在交换机上，交换机和路由器相连，终端A和终端B可以通过交换机向路由器发送 MAC帧，如左图所示。
如果黑客需要嗅探终端A和终端B发送给路由器的MAC帧，可在路由器和交换机之间插入一个集线器，并在集线器上连接一个黑客终端，如右图所示，黑客终端可以嗅探所有终端A和终端B与路由器之间传输的MAC帧。

## Slide 14: 集线器和嗅探攻击实验
实验目的
  验证利用集线器实施嗅探攻击的过程。
  验证嗅探攻击不会影响正常的MAC帧传输过程。
  验证嗅探攻击对于源和目的终端是透明的。

## Slide 15: MAC地址欺骗攻击
交换机建立完整转发表后，终端B发送给终端A的 MAC帧只到达终端A。
如果终端C将自己的MAC地址改为终端A的MAC地址MAC A，且向终端B发送一帧MAC帧，则终端B再向终端A发送MAC帧时，终端B发送给终端A的 MAC帧不是到达终端A，而是到达终端C。
注意：交换机转发表的改变

## Slide 16: MAC地址欺骗攻击
实验目的
  验证交换机建立MAC表（转发表）过程。
  验证交换机转发MAC帧机制。
  验证MAC地址欺骗攻击原理。
  掌握MAC地址欺骗攻击过程。

## Slide 17: 钓鱼网站实验
正确情况下，终端应该从DHCP服务器获取正确的域名系统(Domain Name System， DNS)服务器地址192.1.2.7，通过正确的DNS服务器解析完全合格的域名 www.bank.com，其得到的结果是正确的Web服务器地址192.1.3.7。

## Slide 18: 钓鱼网站实验
黑客在网络中接入伪造的DHCP服务器﹑伪造的DNS服务器和伪造的Web服务器，终端可能从伪造的DHCP服务器获取伪造的DNS服务器地址192.1.3.1。
通过伪造的DNS服务器解析完全合格的域名www.bank.com，得到的结果是伪造的Web服务器地址192.1.2.5,导致用户通过域名www.bank.com访问到伪造的Web服务器。

## Slide 19: 钓鱼网站实验
实验目的
  验证伪造的 DHCP 服务器为终端提供网络信息配置服务的过程。
  验证错误的本地域名服务器地址造成的后果。
  验证利用网络实施钓鱼网站的过程。

## Slide 20: 实验要求
按时到课，不早退
撰写实验报告
  按照模板书写实验步骤
  查阅资料回答课后问题