## Slide 1: RIP协议实验总体介绍

## Slide 2: 实验内容
静态路由的配置
RIP协议的基本配置
RIP报文格式分析
距离矢量 (DV)算法分析
触发更新和水平分割
RIPv2协议分析
RIP协议组网设计
Notes: RIP协议实验包括静态路由配置、RIP协议基本分析、DV算法分析、触发更新与水平分割算法分析、RIPv2协议分析，以及应用静态路由和RIP协议进行网络组建等几部分内容。

## Slide 3: 实验目标
掌握静态路由和RIP协议的基本配置
掌握RIP协议的基本原理和DV算法
理解RIP协议的触发更新、水平分割等算法
掌握RIP2协议的配置和分析
掌握应用静态路由和RIP协议进行网络组建。

## Slide 4: 路由的概念
选路
转发包
PC A
PC B
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Notes: 在这个组网图中，我们可以看到PCA无法直接与PCB通信，数据包需要通过中间的路由器一步一步转发才能到达目标主机。在网络中数据包所经过的路径就称为路由，路由器的作用就是根据某种策略选出最佳的路由并按照指定的路由将数据包从源主机传递到目标主机。

## Slide 5: IP路由器
路由器
路由表
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IP路由
路由协议处理
入境包
出境包
接收缓存
转发缓存
转发的
数据包
查询
更新
转发的数据包
路由器管理
管理
管理
端口
端口
路由协议包
路由协议包
Notes: 路由器中运行着路由器管理程序，负责选路和数据包转发。
路由器从网络中的其他路由器接收路由信息，并根据某种策略选出最佳的路由，从而对本地IP路由表做动态的维护，保证IP层发送数据包时选择正确的路由，同时通知其他相邻路由器更新路由信息。并按照指定的路由将数据包从源主机传递到目标主机。。

## Slide 6
路由表
[Router]display ip routing-table
Destination/Mask proto pref Metric Nexthop Interface
0.0.0.0/0 Static 60 0 120.0.0.2 Serial0
8.0.0.0/8 RIP 100 3 120.0.0.2 Serial0
9.0.0.0/8 OSPF 10 50 20.0.0.2 Ethernet0
9.1.0.0/16 RIP 100 4 120.0.0.2 Serial0
11.0.0.0/8 Static 60 0 120.0.0.2 Serial0
20.0.0.0/8 Direct 0 0 20.0.0.1 Ethernet0
20.0.0.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 LoopBack0
路由表示例
路由表查询: 最长匹配原则
IP和子网掩码作“与”运算获得网络地址
Notes: 在每个路由器中都会有一张IP路由表，路由器根据路由表转发数据包。路由表的第1列是目标网络地址，第2列是产生此条路由的协议，第3列为路由的优先级，第4列是链路花费，第5列是下一跳IP地址，第6列是出接口。如果去往相同目的地址有多条路由可达，路由器会根据协议的优先级选择最优的路由显示在路由表中。
当一个IP数据包到达路由器时，路由器将数据包中的目标IP地址与子网掩码进行“与”操作，得出目标主机所在的网络地址。根据最长匹配原则，在IP路由表中查找相关的路由表项，并根据下一跳的指引将数据包从出接口转发。

## Slide 7: 路由协议
静态路由协议（static routing protocol）
    路由表项是通过人工手动配置生成
    需指定目的网络和下一跳地址
    网络变化，路由器间不会动态交换数据来更新路由表，需人工修改。
动态路由协议（dynamic routing protocol）
    路由表项是协议动态生成
    根据网络结构或流量的变化，路由协议会自动调整路由信息以实现路由。
Notes: IP路由表的形成可以是手工设置的，称为静态路由，也可以是路由协议自动产生的。静态路由需要手工指定目的网络/掩码和下一跳地址，在网络发生变化时也需要手工修改路由。而动态路由可以根据网络结构或流量的变化，通过路由协议自动调整路由信息以实现路由。

## Slide 8: 动态路由协议
现有动态路由协议
  RIP（Routing Information Protocol）
  BGP
  OSPF
  IS-IS
  EGP
按寻径算法划分
  距离矢量路由协议——RIP,BGP
  链路状态路由协议——OSPF,IS-IS
按网络范围划分
  内部网关协议－RIP，OSPF，IS-IS
  外部网关协议－EGP，BGP
Notes: 现有的动态路由协议有RIP、OSPF、IS-IS、EGP、BGP等，其中RIP、OSPF、IS-IS属于内部网关协议，实现内部网络的路由动态生成，EGP和BGP是外部网关协议，实现网络之间的路由自动交换。