## Slide 1: 静态路由的配置实验

## Slide 2: 静态路由的三要素
目的地址 | 协议 | 优先级 | 度量值 | 下一跳 | 接口
202.112.130.0 | static | 60 | 2 | S1（R2） | S0
目的地址 | 协议 | 优先级 | 度量值 | 下一跳 | 接口
202.112.130.0 | static | 60 | 1 | S1（R3） | S0
路由器R1的路由信息
子网：
202.112.138.0/24
子网：
202.112.130.0/24
R1
R2
S0
S1
S0
S1
E0
E1
R3
路由器R2的路由信息
Notes: 静态路由需要手工指定目的网络、子网掩码和下一跳地址。在图3中我们看到，子网202.112.138.0这个网段的主机如果需要与202.112.130.0这个网段的主机进行通信，则每个路由器中都需要配置到达这两个网段的路由。
例如，要到达目标网络202.112.130.0/24，则R1上需要配置一条如图4的路由，下一跳为路由器R2的s1接口地址。R2上需要配置一条路由如图5的路由，下一跳为R3的s1接口地址。

## Slide 3: 静态路由的三要素
目的地址 | 协议 | 优先级 | 度量值 | 下一跳 | 接口
202.112.138.0 | static | 60 | 2 | S0（R2） | S1
目的地址 | 协议 | 优先级 | 度量值 | 下一跳 | 接口
202.112.138.0 | static | 60 | 1 | S0（R1） | S1
路由器R3的路由信息
子网：
202.112.138.0/24
子网：
202.112.130.0/24
R1
R2
S0
S1
S0
S1
E0
E1
R3
路由器R2的路由信息
Notes: 而到达202.112.138.0/24网段，R3上需要配置一条如图6的路由，下一跳为路由器R2的s0接口地址。R2上需要配置一条路由如图7的路由，下一跳为R1的s0接口地址。

## Slide 4: 静态路由的配置方法
静态路由配置命令：
[R1]ip route-static IP-address mask nexthop-address
IP地址
子网掩码
下一跳地址
[R1]ip route-static 202.112.130.0 255.255.255.0 202.112.138.2
举例：
Notes: IP地址、子网掩码、下一跳地址三个要素
例如，输入命令[R1]ip route-static 202.112.130.0 255.255.255.0 202.112.130.2

## Slide 5: 默认路由（default route）
目的地址是任意网络的静态路由
0.0.0.0/0
静态路由配置命令：
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 nexthop-address
举例：
[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.130.3
Notes: 目的地址为任意网络的静态路由用0.0.0.0作为目标网络号，0.0.0.0作为子网掩码，任何Ip地址与掩码0.0.0.0进行二进制“与”操作后的结果都与0.0.0.0为目标网络的路由项匹配。即0.0.0.0/0作为目标网络的路由表项符合所有网络，这种路由称为默认路由。默认路由可以降低路由器配置的复杂度，放宽对路由器的性能要求。默认路由可以通过静态路由的方法手工配置。
默认路由的配置命令为： [R1]ip route-static 0.0.0.0 0 0.0.0.0 nexthop-address。
例如：[R1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 202.112.130.3 表明目标地址为0.0.0.0的数据包下一跳地址为202.112.130.3。

## Slide 6: 静态路由配置实验组网图
PCB
PCA
E0/2
E0/1
E0/24
Vlan2:192.168.1.1/24
E0:192.168.1.2/24
Vlan1:192.168.2.1/24
Ip:192.168.2.2/24
Gw:192.168.2.1
Ip:192.168.2.3/24
Gw:192.168.2.1
注：vlan1包括端口E0/1到E0/22，vlan2包括端口E0/23到E0/24
S1
R1

## Slide 7: 静态路由配置实验关键实验步骤说明
  按组网图连接好设备，配置各路由器的各接口的IP地址等；配置各台计算机的IP地址、子网掩码和默认网关。
    [S1]vlan 2 //进入Vlan视图
    [S1-vlan2]port e 0/20 to e 0/24 //指定属于此Vlan的端口
    [S1-Vlan-interface2]ip addr 192.168.1.1 255.255.255.0 //为vlan接口配IP地址
Notes: 配置Vlan，需要进入Vlan试图并指定某些端口属于此Vlan。
配置IP地址，可以为三层交换机的Vlan接口配置Ip地址，此时三层交换机具有路由器的功能。配置命令单独显示
配置静态路由的命令单独显示
查看路由表的命令单独显示

## Slide 8: 静态路由配置实验关键实验步骤说明
  对R1进行静态路由配置，添加一条到192.168.2.0/24的静态路由。
    [R1]ip route-static 192.168.2.0 24 192.168.1.1
  查看路由表display ip routing-table。
  从R1路由器ping各台计算机的地址，测试是否能ping通？
Notes: 配置Vlan，需要进入Vlan试图并指定某些端口属于此Vlan。
配置IP地址，可以为三层交换机的Vlan接口配置Ip地址，此时三层交换机具有路由器的功能。配置命令单独显示
配置静态路由的命令单独显示
查看路由表的命令单独显示

## Slide 9: 静态路由配置实验关键实验步骤说明（续）
  删除刚才配置的静态路由：
      undo ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
  对R1配置缺省路由。
      [R1] IP route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1
  观察R1路由表。
  在R1上ping各台计算机，看能否ping通？
Notes: 删除路由命令单独显示
配置缺省路由单独显示