## Slide 1: 距离矢量(DV)算法分析实验

## Slide 2: 距离矢量（DV）算法原理
  DV算法根据跳数确定路由
子网：
202.112.138.0/24
子网：
202.112.130.0/24
A
B
C
D
Notes: 距离矢量路由协议启动时会初始化路由表，生成其直连路由，并定期传播给相邻的路由器，让其它的路由器知道自己的网络情况。
路由器根据从相邻路由器接收到的信息来更新自己的路由表，然后进行矢量叠加后再将路由信息传递到相邻的路由器，这样逐级的上下传递网络的信息以达到全网同步。
例如，图中从子网202.112.138.0到子网202.112.130.0需要从路由器A经过路由器B或C到D都是2跳，也可以直接从路由器A到D是1跳。路由器根据跳数确定路由。

## Slide 3: 距离矢量(DV)对网络的描述
目的地址 | 下一跳 | 跳数
202.112.130.0 | B | 1
子网：
202.112.138.0/24
子网：
202.112.130.0/24
A
B
路由器A的路由表
Notes: RIP通过目的地址、下一跳、跳数描述路由信息。
如图，
路由器A的路由表中有一条到202.112.130.0这个网段的下一跳是路由器B，跳数是1的表项。
同样路由器B的路由表中有一条到202.112.138.0这个网段的下一跳是路由器A，跳数是1的表项。

## Slide 4: 路由器收到一条Rip选路信息后的计算过程
每个当路由器收到相邻路由器R发来的一个跳数为M、目的地址为D的更新消息时，会将收到的路由信息与自己的路由表进行比较，如果
没有到D这个网段的路由表项存在，则生成路由表项（D、M+1，R），其中跳数为M+1；
否则，如果已存在（D，*，R）的路由表项，则更新为（D、M+1，R）；
否则，如果已存在到D的跳数大于M+1，则更新为（D、M+1，R）；
否则，不更新。

## Slide 5: RIP协议中根据DV算法计算路由信息的过程
路由表
1.0.0.0 S1 0
2.0.0.0 S0 0
路由表
2.0.0.0 S0 0
3.0.0.0 S1 0
路由表
3.0.0.0 S1 0
4.0.0.0 S0 0
S0
S1
S0
S1
S0
S1
2.0.0.0
4.0.0.0
1.0.0.0
3.0.0.0
RA
RB
RC
3.0.0.0 S0 1
1.0.0.0 S0 1
2.0.0.0 S1 1
4.0.0.0 S1 1
4.0.0.0 S0 2
1.0.0.0 S1 2
Notes: 如图，路由器RB收到一条路由信息（1.0.0.0,s0,0）,表明到1.0.0.0这个网段的数据包要送到RA，跳数为1。
RB查询自己的路由表，发现没有此路由表项，将跳数加1变为（1.0.0.0,s0,1）后，发给相邻路由器。
RC收到此条更新信息后，发现没有到1.0.0.0的路由，将跳数加1变为（1.0.0.0,s0,2）写入自己的路由表，然后再传递给相邻路由器。
若干次更新后，每个路由器都知道了网络的情况，达到平衡。

## Slide 6: DV算法分析实验组网图
Ip:192.168.3.11/24
Gw:192.168.3.2
Loop1:
192.168.1.1/24
S2
R1
E0/13
E0/1
E0/2
E0/1
E0/2
E0/13
E1:192.168.3.1/24
E0:192.168.2.2/24
Vlan1:192.168.2.1/24
Vlan1:192.168.3.2/24
Ip:192.168.2.10/24
Gw:192.168.2.1
Ip:192.168.2.11/24
Gw:192.168.2.1
Ip:192.168.3.10/24
Gw:192.168.3.2
注：交换机S1和S2各端口都在vlan1 中。
S1
PCA
PCB
PCC
PCD

## Slide 7: DV算法分析实验关键实验步骤说明
  按组网图连接好各设备,配置各设备的IP地址，配置计算机的IP地址和默认网关。各路由器和交换机分别配置RIP协议。
  在各台计算机上运行Wireshark，观察截取到的报文。
  按照指导书上的步骤对截取的报文进行分析，理解距离矢量算法的计算过程。